### 常用危险化学品名录

### 1、冰乙酸

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 81601 |
| --- | --- |
| CAS号 | 64-19-7 |
| 中文名称 | 乙酸 |
| 英文名称 | Acetic acid |
| 别 名 | 醋酸；冰醋酸 |
| 分子式 | C2H4O2；CH3COOH | 外观与性状 | 无色透明液体，有刺激性酸臭 |
| 分子量 | 60.05 | 蒸汽压 | 1.52kPa/20℃ 闪点：39℃ |
| 熔 点 | 16.7℃ 沸点：118.1℃ | 溶解性 | 溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.05；相对密度(空气=1)2.07 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料 |

### 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
 手防护：戴橡皮手套。
 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
食入：误服者给饮大量温水，催吐。就医。                                                    灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

### 2、乙腈

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 32159 |
| --- | --- |
| CAS号 | 75-05-8 |
| 中文名称 | 乙腈 |
| 英文名称 | acetonitrile；methyl cyanide |
| 别 名 | 甲基氰 |
| 分子式 | C2H3N；CH3CN | 外观与性状 | 无色液体，有刺激性气味 |
| 分子量 | 41.05 | 蒸汽压 | 13.33kPa/27℃ 闪点：2℃ |
| 熔 点 | -45.7℃ 沸点：81.1℃ | 溶解性 | 与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.42 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体)，40(有毒品) | 主要用途 | 用于制维生素B1等药物，及香料、脂肪酸萃取等 |

### 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引进燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
 废弃物处置方法：用焚烧法。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触毒物时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)、自给式呼吸器或通风式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。
 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
 身体防护：穿胶布防毒衣。
 手防护：戴橡胶手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

### 3、乙酸铅

物质的理化常数:

| 国标编号 | 61853 |
| --- | --- |
| CAS号 | 6080-56-4 |
| 中文名称 | 乙酸铅 |
| 英文名称 | Lead acetate |
| 别 名 | 醋酸铅 |
| 分子式 | C4H6O4Pb.H2O；(CH3COO)2Pb.H2O | 外观与性状 | 微有乙酸气味的无色透明晶体，工业品呈灰褐色的大块 |
| 分子量 | 379.33 | 蒸汽压 | 53.32kPa/28℃ 闪点：-30℃ |
| 熔 点 | -110.8℃ 沸点：46.5℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.26；相对密度(空气=1)2.64 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | \14(毒害品) | 主要用途 | 制取铅盐、铅颜料，也用于生物染色、有机合成和制药工业溶剂 |

### 危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化铅。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，收集于干燥净洁有盖的容器，运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：作业工人应该佩带防尘口罩。必要时佩带防毒面具。
 眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。
 防护服：穿相应的防护服。
 手防护：戴防护手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服以，洗后再用。 进行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。
 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
 食入：误服者给饮大量温水，催吐，用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。              灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

### 4、二硫化碳

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 31050 |
| --- | --- |
| CAS号 | 75-15-0 |
| 中文名称 | 二硫化碳 |
| 英文名称 | carbon disulfide |
| 别 名 |  |
| 分子式 | CS2 | 外观与性状 | 无色或淡黄色透明液体，有刺激性气味，易挥发 |
| 分子量 | 76.14 | 蒸汽压 | 53.32kPa/28℃ 闪点：-30℃ |
| 熔 点 | -110.8℃ 沸点：46.5℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.26；相对密度(空气=1)2.64 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(低闪点易燃液体) | 主要用途 | 用于制造人造丝，杀虫剂，促进剂M、D，也用作溶剂 |

### 危险特性：极易燃，其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。受热分解产生有毒的硫化物烟气。与铝、锌、钾、氟、氯、迭氮化物等反应剧烈，有燃烧爆炸危险。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化硫。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石灰或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
 废弃物处置方法：废料在安全距离外燃烧。若排出的废料量大，应考虑蒸馏回收。(所有装二硫化碳废米的设备及接触面应接地，以防静电着火。)

二、防护措施

呼吸系统防护：或能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  身体防护：穿防静电工作服。
  手防护：戴乳胶手套。
  其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
  眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

### 5、三氧化二砷

### 物质的理化常数：

| 国标编号 | 61007 |
| --- | --- |
| CAS号 | 1327-53-3 |
| 中文名称 | 三氧化二砷 |
| 英文名称 | arsenic trioxide；arsenous acid anhydride |
| 别 名 | 砒霜：白砒 |
| 分子式 | As2O3 | 外观与性状 | 无色无味的白色粉末 |
| 分子量 | 197.84 | 蒸汽压 | 13.33kPa(332.5℃) |
| 熔 点 | 315℃ 沸点：457.2℃ | 溶解性 | 微溶于水，溶于酸、碱 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)3.86 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 13(无机剧毒品) | 主要用途 | 用于玻璃、搪瓷、颜料工业和杀虫剂、皮革保存剂等 |

### 危险特性：若遇高热，升华产生剧毒的气体。
燃烧(分解)产物：氧化砷。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。
 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。
 手防护：戴橡胶手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：催吐。洗胃给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：消防人员必须穿戴全身专用防护服。灭火剂：干粉、水、砂土。

### 6、三氯化磷

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 81041 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7719-12-2 |
| 中文名称 | 三氯化磷 |
| 英文名称 | Phosphorus trichloride |
| 别 名 | 氯化磷 |
| 分子式 | PCl3 | 外观与性状 | 无色澄清液体，在潮湿空气中发烟 |
| 分子量 | 137.34 | 蒸汽压 | 13.33kPa(21℃) |
| 熔 点 | -111.8℃ 沸点：74.2℃ | 溶解性 | 可混溶于二硫化碳、醚、四氯化碳、苯 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.57；相对密度(空气=1)4.75 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用于制造有机磷化合物，也用作试剂等 |

### 危险特性：遇水猛烈分解，产生大量的热和浓烟，甚至爆炸。
燃烧(分解)产物：氯化氢、氧化磷、磷烷。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集逐次以小量加入大量水中，静置，稀释液放入废水系统。如果大量泄漏，最好不用水处理，在技术人员指导下清除。
 废弃物处置方法：废料用水分解后，生成磷酸和盐酸，用碱中和，再用水冲稀，排入下水道。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
 手防护：戴橡皮手套。
 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：尽快用软纸或棉花等擦去毒物，继之用3%碳酸氢钠液浸泡。然后用水彻底冲洗。就医。
 眼睛接触：尽快用软纸或棉花等擦去毒物，然后用水彻底冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
 食入：患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。

灭火方法：干粉、二氧化碳。禁止用水。

### 7、三氯甲烷

### 物质的理化常数：

| 国标编号 | 61553 |
| --- | --- |
| CAS号 | 67-66-3 |
| 中文名称 | 三氯甲烷 |
| 英文名称 | trichloromethane；chloroform |
| 别 名 | 氯仿 |
| 分子式 | CHCl3 | 外观与性状 | 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味 |
| 分子量 | 119.39 | 蒸汽压 | 21.28kPa(20℃) |
| 熔 点 | -63.5℃ 沸点：61.2℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇、醚、苯 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.50；相对密度(空气=1)4.12 | 稳定性 | 在贮存时，如果露置在日光、氧气或湿空气中，特别是和铁接触时容易被氧气氧化分解生成氯化氢和有毒的光气。 |
| 危险标记 | 14(有毒品) | 主要用途 | 用于有机合成及麻醉剂等 |

### 危险特性：与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。
 燃烧(分解)产物：氯化氢、光气。

### 应急处理处置方法：

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全检查区，并进行隔离，严格限制出入。
⑴常温下的三氯甲烷为无色液体。对于发生在地面上的污染事故及处置技术主要有：
①迅速用土、沙子或其它可以取到的材料筑成坝以阻止液体的流动，特别要防止其流入附近的水体中，用土壤将其覆盖并将其吸收。也可以在其流动的下方向挖一坑，将其收集在坑内以防四处扩散，然后将液体收集到合适的容器中。
②在处理过程中不要用铁器(如铁勺、铁容器、铁铲等)，应改用其它工具，因为铁有助于三氯甲烷分解生成毒性更大的光气。有条件的话，操作人员在处理过程中应戴上防毒面具，或其它防护设备。
③将受污染的土壤清除剥离后集中进行处理，有以下几种方法可视情况选用：
  a.加热土壤并加水，使三氯甲烷生成甲酸、一氧化碳和盐酸；
  b.将浓碱液加入到土壤中使其与三氯甲烷反应生成一氧化碳；
  c.将稀的氢氧化钠或氢氧化钾加入土壤中，使其与三氯甲烷反应生成甲酸钠或甲酸钾；
    以上操作应避免在光照条件下进行。
  d.对土壤进行焚烧处理，要保证完全燃烧，以防止光气产生。
⑵当三氯甲烷液体进入水体后，应设法阻断受污染水域与其它水域的通道，其方法为筑坝使其停止流动；开沟使其流向另一水体(如排污渠)等等。由于三氯甲烷属挥发性卤代烃类，对受其污染的水体最为简便易行处理方法是使用曝气(包括深进曝气)法，使其迅速从水体中逸散到大气中。另外，处理土壤的几种方法也可酌情使用。
 废弃物处置方法：用焚烧法。废料同其它燃料混合后焚烧，燃烧要充分，防止生成光气。焚烧炉排气中的卤化氢通过酸洗涤器除去(可能的话，应考虑氯仿的回收使用)。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 身体防护：穿防毒物渗透工作服。
 手防护：戴防化学品手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少数派5分钟。就医。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
 食入：饮足量温水，催吐，就医。

  灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。灭火剂：雾状、二氧化碳、砂土。

### 8、乙醇

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 32061 |
| --- | --- |
| CAS号 | 64-17-5 |
| 中文名称 | 乙醇 |
| 英文名称 | ethyl alcohol；ethanol |
| 别 名 | 酒精 |
| 分子式 | C2H6O；CH3CH2OH | 外观与性状 | 无色液体，有酒香 |
| 分子量 | 46.07 | 蒸汽压 | 5.33kPa/19℃ 闪点：12℃ |
| 熔 点 | -114.1℃ 沸点：78.3℃ | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.59 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂 |

### 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。
  眼睛防护：一般不需特殊防护。
 身体防护：穿防静电工作服。
 手防护：戴一般作业防护手套。
 其它：工作现场严禁吸烟。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。
 食入：饮足量温水，催吐，就医。
 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

### 9、六氯苯

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 61876 |
| --- | --- |
| CAS号 | 118-74-1 |
| 中文名称 | 六氯苯 |
| 英文名称 | Hexachlorobenzene；Hexachlorbenzd |
| 别 名 | 灭黑穗药 |
| 分子式 | C6Cl6 | 外观与性状 | 纯品为无色细针状或小片状晶体，工业品为淡黄色或淡棕色晶体 |
| 分子量 | 284.78 | 蒸汽压 | 0.13kPa/114.4℃ 闪点：242℃ |
| 熔 点 | 226℃ 沸点：323～326℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)2.44；相对密度(空气=1)9.8 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 14(有毒品) | 主要用途 | 用作防治麦类黑穗病，种子和土壤消毒 |

### 危险特性：不易燃烧。受高热分解产生有毒腐蚀性烟气。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。用洁净的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
 废弃物处置方法：目前处置方法包括焚烧法、深井灌注法和填埋法。最有效的方法是焚烧法。

二、防护措施

 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。
 眼睛防护：必要时戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿工作服。
 手防护：戴防化学品手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。及时换洗工作服。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量清水彻底冲洗。
 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
 食入：给饮足量温水，催吐。就医。
 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

### 10、正己烷

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 31005 |
| --- | --- |
| CAS号 | 110-54-3 |
| 中文名称 | 正己烷 |
| 英文名称 | n-hexane；Hexyl hydride |
| 别 名 | 己烷 |
| 分子式 | C6H14；CH3(CH2)4CH3 | 外观与性状 | 无色液体，有微弱的特殊气味 |
| 分子量 | 86.17 | 蒸汽压 | 13.33kPa/15.8℃ 闪点：-25.5℃ |
| 熔 点 | -95.6℃ 沸点：68.7℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.66；相对密度(空气=1)2.97 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(低闪点易燃液体) | 主要用途 | 用于有机合成，用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质等 |

### 危险特性：极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
  眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。
  身体防护：穿防静电工作服。
  手防护：戴防苯耐油手套。
  其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
 食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

### 11、丙酮

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 31025 |
| --- | --- |
| CAS号 | 67-64-1 |
| 中文名称 | 丙酮 |
| 英文名称 | acetone |
| 别 名 | 二甲(基)酮；阿西通 |
| 分子式 | C3H6O；CH3COCH3 | 外观与性状 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发 |
| 分子量 | 58.08 | 蒸汽压 | 53.32kPa/39.5℃ 闪点：-20℃ |
| 熔 点 | -94.6℃ 沸点：56.5℃ | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.80；相对密度(空气=1)2.00 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(低闪点易燃液体) | 主要用途 | 地基本的有机原料和低沸点溶剂 |

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶手套。
 其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
 食入：饮足量温水，催吐，就医。                                                             灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

### 12、甲苯

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 32052 |
| --- | --- |
| CAS号 | 108-88-3 |
| 中文名称 | 甲基苯 |
| 英文名称 | methylbenzene；Toluene |
| 别 名 | 甲苯 |
| 分子式 | C7H8；CH3C6H5 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味 |
| 分子量 | 92.14 | 蒸汽压 | 4.89kPa/30℃ 闪点：4℃ |
| 熔 点 | -94.4℃ 沸点：110.6℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.87；相对密度(空气=1)3.14 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物的主要原料 |

### 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  身体防护：穿防毒渗透工作服。
  手防护：戴乳胶手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
 食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

### 13、甲醇

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 32058 |
| --- | --- |
| CAS号 | 67-56-1 |
| 中文名称 | 甲醇 |
| 英文名称 | methyl alcohol；Methanol |
| 别 名 | 木酒精 |
| 分子式 | CH4O；CH3OH | 外观与性状 | 无色澄清液体，有刺激性气味 |
| 分子量 | 32.04 | 蒸汽压 | 13.33kPa/21.2℃ 闪点：11℃ |
| 熔 点 | -97.8℃ 沸点：64.8℃ | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.11 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等 |

### 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 身体防护：穿防静电工作服。
 手防护：戴橡胶手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。                              灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

### 14、甲醛

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 83012 |
| --- | --- |
| CAS号 | 50-00-0 |
| 中文名称 | 甲醛 |
| 英文名称 | Formaldehyde |
| 别 名 | 福尔马林、蚁醛 |
| 分子式 | CH2O；HCHO | 外观与性状 | 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液 |
| 分子量 | 30.03 | 蒸汽压 | 13.33kPa/-57.3℃ 闪点：50℃/37% |
| 熔 点 | -92℃ 沸点：-19.4℃ | 溶解性 | 易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.82；相对密度(空气=1)1.07 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(腐蚀品) | 主要用途 | 是一种重要的有机原料，也是炸药、染料、医药、农药的原料，也作杀菌剂、消毒剂等 |

危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿相应的防护服。
 手防护：戴防化学品手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。注意个人清洁卫生。进行就业前和定期的体检。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。或用2%碳酸氢溶液冲洗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
食入：患者清醒时立即漱口，洗胃。就医。                                                     灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

### 15、代森铵

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 61880 |
| --- | --- |
| CAS号 | 3566-10-7 |
| 中文名称 | 代森铵 |
| 英文名称 | Amobam;Dithanestainless;Ammonium ethylene bis-dithio carbamate |
| 别 名 | 阿姆巴；乙撑双二硫代氨基甲酸铵 |
| 分子式 | C4H4N4S4 | 外观与性状 | 纯品为无色结晶，原药为橙黄色或淡黄色水溶液，呈弱碱性，有氨和硫化氢臭味 |
| 分子量 | 246.44 | 蒸汽压 |  |
| 熔 点 | 72.5～72.8℃ | 溶解性 | 易溶于水，微溶于乙醇和丙酮，不溶于苯等有机溶剂 |
| 密 度 |  | 稳定性 | 在空气中不稳定，水溶液化学性质较稳定，但温度高于40℃时易分解，遇酸性物质也易分解 |
| 危险标记 | 14(有毒品) | 主要用途 | 用作农用杀虫菌剂 |

### 危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫化物。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

切断火源，戴好防毒面具，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，运至废物处理场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴防毒口罩。
  眼睛防护：戴安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服。
  手防护：戴防护手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。
 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
食入：给饮足量温水，催吐，就医。                                                          灭火方法：水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

### 16、代森锌

### 物质的理化常数：

| 国标编号 | ---- |
| --- | --- |
| CAS号 | 12122-67-7 |
| 中文名称 | 代森锌 |
| 英文名称 | Dithane z-78；Ethylene bis(dithiocarbamato)zinc |
| 别 名 | 乙撑双二硫代氨基甲酸锌 |
| 分子式 | C4H6N2S4Zn；(CH2NHCSS)2Zn | 外观与性状 | 灰白色粉末，工业品为淡黄色粉末，略带臭鸡蛋味，吸湿性强 |
| 分子量 | 275.75 | 蒸汽压 | <10-4mPa 闪点>100℃ |
| 熔 点 |  | 溶解性 | 不溶于水，不溶于多数有机溶剂 |
| 密 度 | 1.74 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 |  | 主要用途 | 用作硫化促进剂、农用杀菌剂，有65%及80%可湿性粉剂 |

危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫化物、氧化锌。

应急处理处置方法：

一、泄漏应急处理

切断火源。戴好防毒面具和手套。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏，收集回收或载害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴供气式呼吸器。
  眼睛防护：可采用安全面罩。
  防护服：穿工作服。
  手防护：必要时戴防护手套。
  其它：注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。
 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者给饮足量温水，催吐，就医。                                                       灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

### 17、百菌清

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 61904 |
| --- | --- |
| CAS号 |  |
| 中文名称 | 百菌清 |
| 英文名称 | Chlorothalonil；Tetrachloroisophthalonethile |
| 别 名 | 四氯间苯二腈 |
| 分子式 | C8Cl4N2；Cl4C6(CN)2 | 外观与性状 | 无色无臭结晶 |
| 分子量 | 265.90 | 蒸汽压 | 0.0013kPa(40℃) |
| 熔 点 | 250～251℃ 沸点：350℃ | 溶解性 | 微溶于水，溶于丁酮、环己烷、酸 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.7(25/4℃) | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 15(有害品，远离食品) | 主要用途 | 用作杀菌剂，涂料和粘结剂的防护剂 |

### 危险特性：遇明炎、高热可燃。受热分解放出剧毒的氰化物气体。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氮氧化物、氰化氢。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩和手套。用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，小心扫起，装入备用袋中。

二、防护措施

呼吸系统防护：作业工人应戴口罩。
  眼睛防护：戴安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服。
  手防护：戴防护手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。
 眼睛接触：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。
 吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入：误服者，饮适量温水，催吐。就医。                                                     灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、砂土。

### 18、仲丁醇

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 33552 |
| --- | --- |
| CAS号 | 78-92-2 |
| 中文名称 | 2-丁醇 |
| 英文名称 | 2-butyl alcohol；sec-butyl alcohol |
| 别 名 | 仲丁醇 |
| 分子式 | C4H10O；CH3CH(OH)CH2CH3 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似葡萄酒的气味 |
| 分子量 | 74.12 | 蒸汽压 | 1.33kPa/20℃ 闪点：24℃ |
| 熔 点 | -114.7℃ 沸点：99.5℃ | 溶解性 | 溶于水 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.81；相对密度(空气=1)2.55 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用于制造甲乙酮，合成香精、染料等的原料，也用作溶剂 |

### 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受热分解放出有毒气体。与氧化剂能发生强烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
   眼睛防护：戴安全防护眼镜。
   身体防护：穿防静电工作服。
   手防护：戴一般作业防护手套。
   其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土。

### 19、异丙醇

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 32064 |
| --- | --- |
| CAS号 | 67-63-0 |
| 中文名称 | 2-丙醇 |
| 英文名称 | 2-propanol；isopropyl alcohol |
| 别 名 | 异丙醇 |
| 分子式 | C3H8O；(CH3)2CHOH | 外观与性状 | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味 |
| 分子量 | 60.10 | 蒸汽压 | 4.40kPa/20℃ 闪点：12℃ |
| 熔 点 | -88.5℃ 沸点：80.3℃ | 溶解性 | 溶于水、醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)2.07 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等 |

### 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。
  眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
  身体防护：穿防静电工作服。
  手防护：戴乳胶手套。
  其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：洗胃。就医。                                                                                  灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

### 20、汞

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 83505 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7439-97-6 |
| 中文名称 | 汞 |
| 英文名称 | Mercury |
| 别 名 | 水银 |
| 分子式 | Hg | 外观与性状 | 银白色液态金属，在常温下可挥发。洒落可形成小水珠 |
| 分子量 | 200.59 | 蒸汽压 | 0.13kPa(126.2℃) |
| 熔 点 | -38.9℃ 沸点：356.9℃ | 溶解性 | 不溶于水、盐酸、稀硫酸，溶于浓硝酸，易溶于王水及浓硫酸 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)13.55；相对密度(空气=1)7.0 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(腐蚀品) | 主要用途 | 用于制造汞盐，也用于仪表工业 |

### 危险特性：常温下有蒸气挥发，高温下能迅速挥发。与氯酸盐、硝酸盐、热硫酸等混合可发生爆炸。
 燃烧(分解)产物：氧化汞。

### 应急处理处置方法:

金属汞不溶于水，易溶于水的汞化合物主要有氯化亚汞、硫酸汞、硝酸汞、次氯酸汞和各种烷基汞。因此造成水的突发污染事故一般是由这些可溶于水的汞化合物所致。如果发生汞污染的重大事故，可在受污染的水体中加入苛性碱后，再加入硫化钠或硫化钾。吹空气于水体吕，在气泡的翻动下使溶于水中的硫离子和汞结合成硫化汞沉淀，待硫化汞沉淀后清除底质则达到去除水中汞的目的。首先将污水注入中和池，然后流进空气分离器，拉着向其中加入硫化钠和可溶性苛性钠(以维持碱性环境)，其结果氢氧化物在浓缩池沉淀析出，而开成的硫化亚汞停留在过滤器上。这种方法可使废水中汞的浓度从15～25mg/L降至0.003～0.01mg/L。另一种方法是用阳离子交换过滤器回收污水中的汞。事前先将污水中的悬浮物和其他机械混合物过滤，过滤后的污水送入装有活性炭的空心柱装置，然后进行阳离子过滤。净化后的污水汞含量可达到0.1mg/L。

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。收集转移回收。无法收集的可用多硫化钙或过量的硫磺处理。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴安全防护眼镜。
 防护服：穿相应的防护服。
 手防护：戴防化学品手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医。   
 食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。                                                   灭火方法：不燃。

### 21、苯胺

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 61746 |
| --- | --- |
| CAS号 | 62-53-3 |
| 中文名称 | 苯胺 |
| 英文名称 | Aniline；Aminobenzene |
| 别 名 | 氨基苯 |
| 分子式 | C6H7N；C6H5NH2 | 外观与性状 | 无色或微黄色油状液体，有强烈气味 |
| 分子量 | 93.12 | 蒸汽压 | 2.00kPa/77℃ 闪点：70℃ |
| 熔 点 | -6.2℃ 沸点：184.4℃ | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.02；相对密度(空气=1)3.22 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 14(毒害品) | 主要用途 | 用于染料、医药、橡胶、树脂、香料等的合成 |

### 危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土混合，逐渐倒入稀盐酸中(1体积浓盐酸加2体积水稀释)，放置24小时，然后废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

⑴土壤污染。在大多数情况下，发生事故时最先受到污染的就是土壤。由于苯胺是油状液体，故土壤对其有很好的吸收作用。道德用土训将污染区作覆盖处理，或者筑坝将其拦住，以防污染进一步扩大，特别是应采取措施不能让其污染附近的水体。当污染区域被控制住，并用土壤将其完全吸收后，应对受污染土壤进行处理：
  ①进行永久性密封处理：在大面积污染情况下，使用密封材料将受污染区域进行密封，这实际上使化学品泄漏地区变成了一个永久处理场，可以使用不同的密封材料，如粘土、沥青和有机密封剂。
  ②暂时保存法：将受污染的土壤清除剥离后，装在可密封的容器中保存，待有条件时再做处理。
  ③焚烧法：将受到苯胺污染的土壤挖掘起来在现场进行焚烧处理，这各处理方法要求焚烧炉带有气体回收装置。
  ④自然降解法：由于苯胺溶于水，故可采用开沟淋洗土壤的方法，收集洗涤水或让苯胺随水蒸气一同挥发，也可采用不断地翻耕土壤，让苯胺随土壤中的水分一同逸散。

⑵水体污染。如果发生在地面上的苯胺污染事故由于处理不当，已使污染物进入水体；或者水体沿岸的污染源超标准排放的苯胺废水进入水体，则可对受污染水体作以下处理：
 ①在小溪、小河、水渠或其它流速缓慢的地表水体受到苯胺污染时，可设法在污染区域下方筑一水坝，将受污染水体与其它水体隔离。如果是非点源污染事故，则在污染区域上方也应拦住未受污染的水继续进入污染区。
 ②将受污染的水体泵到可接纳的水体中，如排污渠中，以使进入市政或其它污水处理厂进行处理，也可就地进行曝气等处理，让苯胺随水蒸气一同挥发。
  ③在大江大河或水量大的河流受到苯胺污染后，没有有效的处理方法。在这种情况下，唯一可做的就是迅速通知下游有关单位，特别是下游沿岸的自来水厂，加强监测，希望通过天然净化和稀释过程来减轻受污染的程度。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带正压自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴安全防护眼镜。
 防护服：穿紧袖工作服，长统胶鞋。
 手防护：戴橡皮手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。监测毒物，进行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用5%醋酸清洗污染的皮肤，再用肥皂水和清水冲洗。注意手、足和指甲等部位。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者给漱口，饮水，洗胃后口服活性炭，再给以导泻。就医。                              灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

### 22、氢气

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 21001 |
| --- | --- |
| CAS号 | 133-74-0 |
| 中文名称 | 氢(压缩的) |
| 英文名称 | hydrogen |
| 别 名 | 氢气 |
| 分子式 | H2 | 外观与性状 | 无色无味气体 |
| 分子量 | 2.01 | 蒸汽压 | 13.33kPa/-257.9℃ 闪点：<-50℃ |
| 熔 点 | -259.2℃ 沸点：-252.8℃ | 溶解性 | 不溶于水，不溶于乙醇、乙醚 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.07(-252℃)；相对密度(空气=1)0.07 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 4(易燃气体) | 主要用途 | 用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及火箭燃料 |

### 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。
 燃烧(分解)产物：水。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

二、防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可佩带空气呼吸器。
 眼睛防护：一般不需要特别防护。
 身体防护：穿防静电工作服。
 手防护：戴一般作业防护手套。
 其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

三、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

### 23、氢氧化钠

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 82001 |
| --- | --- |
| CAS号 | 1310-73-2 |
| 中文名称 | 氢氧化钠 |
| 英文名称 | Sodiun hydroxide；Caustic soda |
| 别 名 | 苛性钠；烧碱；火碱；固碱 |
| 分子式 | NaOH | 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解 |
| 分子量 | 40.01 | 蒸汽压 | 0.13kPa(739℃) |
| 熔 点 | 318.4℃ 沸点：1390℃ | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)2.12 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 主要用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 |

### 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。
 燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
  手防护：戴橡皮手套。
  其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。                                          灭火方法：雾状水、砂土。

### 24、氢氧化钾

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 82002 |
| --- | --- |
| CAS号 | 1310-58-3 |
| 中文名称 | 氢氧化钾 |
| 英文名称 | Potassium hydroxide；Caustic potash |
| 别 名 | 苛性钾 |
| 分子式 | KOH | 外观与性状 | 白色晶体，易潮解 |
| 分子量 | 56.11 | 蒸汽压 | 0.13kPa(719℃) |
| 熔 点 | 360.4℃ 沸点：1320℃ | 溶解性 | 溶于水、乙醇，微溶于醚 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)2.04 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 主要用途 | 用作化工生产的原料，也用于医药、染料、轻工等工业 |

### 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。
 燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
  手防护：戴橡皮手套。
  其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。                                   灭火方法：雾状水、砂土。

### 25、氢碘酸

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 81019 |
| --- | --- |
| CAS号 | 10034-85-2 |
| 中文名称 | 氢碘酸 |
| 英文名称 | Hydroiodic acid |
| 别 名 | 碘化氢溶液 |
| 分子式 | HI | 外观与性状 | 无色至浅黄色有刺激性臭味的液体，在空气中强烈发烟 |
| 分子量 | 127.91 | 沸 点 | 126.7℃(57%) |
| 熔 点 | -50.8℃(纯品) | 溶解性 | 溶于水 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.70(57%) | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用作还原剂，也用于合成碘烷及其他碘化物 |

### 危险特性：暴露在空气中可发生氧化反应。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。具有较强的腐蚀性。
 燃烧(分解)产物：碘化氢。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
 手防护：戴橡皮手套。
 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
 食入：患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。                                          灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土。

### 26、重铬酸钾

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 51520 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7778-50-9 |
| 中文名称 | 重铬酸钾 |
| 英文名称 | potassium dichromate |
| 别 名 | 红矾钾 |
| 分子式 | K2Cr2O7 | 外观与性状 | 桔红色结晶 |
| 分子量 | 294.21 | 蒸汽压 |  |
| 熔 点 | 398℃ | 溶解性 | 溶于水，不溶于乙醇 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)2.68 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 11(氧化剂) | 主要用途 | 用于皮革、火柴、印染、化学、电镀等工业 |

### 危险特性：强氧化剂。遇强酸或高温时能释放出氧气，从而促使有机物燃烧。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应，有水时与硫化钠混合能引起自燃。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。具有较强的腐蚀性。
 燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容光焕发器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式呼吸器。
 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
 身体防护：穿聚乙烯防毒服。
 手防护：戴橡胶手套。
 其它：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。                灭火方法：灭火剂：雾状水，砂土。

### 27、盐酸

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 81013 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7647-01-0 |
| 中文名称 | 盐酸 |
| 英文名称 | Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |
| 别 名 | 氢氯酸 |
| 分子式 | HCl | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
| 分子量 | 36.46 | 蒸汽压 | 30.66kPa(21℃) |
| 熔 点 | -114.8℃/纯 沸点：108.6℃/20% | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.20；相对密度(空气=1)1.26 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |

### 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。
燃烧(分解)产物：氯化氢。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
 手防护：戴橡皮手套。
 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。                       灭火方法：雾状水、砂土。

### 28、氨水

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 82503 |
| --- | --- |
| CAS号 | 1336-21-6 |
| 中文名称 | 氨水 |
| 英文名称 | Ammonium hydroxide；Ammonia water |
| 别 名 | 氢氧化铵；氨溶液[含氨>10%～≤35%] |
| 分子式 | NH4OH | 外观与性状 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味 |
| 分子量 | 35.05 | 蒸汽压 | 1.59kPa(20℃) |
| 熔 点 |  | 溶解性 | 溶于水、醇 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.91 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 主要用途 | 用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等 |

### 危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
 燃烧(分解)产物：氨。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿工作服。
 手防护：戴防化学品手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。                                        灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土。

### 29、高锰酸钾

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 51048 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7722-64-7 |
| 中文名称 | 高锰酸钾 |
| 英文名称 | potassium permanganate |
| 别 名 | 灰锰氧；过锰酸钾 |
| 分子式 | KMnO4 | 外观与性状 | 深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽 |
| 分子量 | 158.03 | 蒸汽压 |  |
| 熔 点 | 240℃ | 溶解性 | 溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)2.7 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 11(氧化剂) | 主要用途 | 用于有机合成、油脂工业、氧化、医药、消毒等 |

### 危险特性：强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。
 燃烧(分解)产物：氧化钾、氧化锰。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于密闭容器中作好标记，等待处理。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。
 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
 身体防护：穿胶布防毒衣。
 手防护：戴氯丁橡胶手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进 行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。                                              灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。

### 30、硝酸

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 81002 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7697-37-2 |
| 中文名称 | 硝酸 |
| 英文名称 | Nitric acid |
| 别 名 | 白雾硝酸；红雾硝酸；硝酸氢；硝镪水 |
| 分子式 | HNO3 | 外观与性状 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味 |
| 分子量 | 63.01 | 蒸汽压 | 4.4kPa(20℃) |
| 熔 点 | -42℃/无水 沸点：86℃/无水 | 溶解性 | 与水混溶 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.50(无水)；相对密度(空气=1)2.17 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用途极广,主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业 |

### 危险特性：具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。
燃烧(分解)产物：氧化氮。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
 手防护：戴橡皮手套。
 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
  食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

灭火方法：二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质。

### 31、硫酸

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 81007 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7664-93-9 |
| 中文名称 | 硫酸 |
| 英文名称 | Sulfuric acid |
| 别 名 | 磺镪水 |
| 分子式 | H2SO4 | 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭 |
| 分子量 | 98.08 | 蒸汽压 | 0.13kPa(145.8℃) |
| 熔 点 | 10.5℃ 沸点：330.0℃ | 溶解性 | 与水混溶 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.83；相对密度(空气=1)3.4 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用 |

### 危险特性：与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。
 燃烧(分解)产物：氧化硫。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
 手防护：戴橡皮手套。
 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
  食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。
 灭火方法：砂土。禁止用水。

### 32、硫磺

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 41501 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7704-34-9 |
| 中文名称 | 硫磺 |
| 英文名称 | sulfur、Cosan 、Elosal |
| 别 名 | 硫；胶体硫；硫黄块；硫黄粉 |
| 分子式 | S | 外观与性状 | 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味 |
| 分子量 | 32.06 | 蒸汽压 | 0.13kPa/183.8℃ 闪点：207℃ |
| 熔 点 | 119℃ 沸点：444.6℃ | 溶解性 | 不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)2.0 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 8(易燃固体) | 主要用途 | 用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等 |

### 危险特性：与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。
 燃烧(分解)产物：氧化硫。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。
  眼睛防护：一般不需特殊防护。
  身体防护：穿一般作业防护服。
  手防护：戴一般作业防护手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。                                                            灭火方法：遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严惩的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。

### 33、硫酸二甲酯

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 61116 |
| --- | --- |
| CAS号 | 77-78-1 |
| 中文名称 | 硫酸(二)甲酯 |
| 英文名称 | methyl sulfate；dimethyl sulfate |
| 别 名 | 硫酸甲酯 |
| 分子式 | C2H6O4S；(CH3)2SO4 | 外观与性状 | 无色或浅黄色透明液体，微带洋葱臭味 |
| 分子量 | 126.13 | 蒸汽压 | 2.00kPa/76℃ 闪点：83℃/开杯 |
| 熔 点 | -31.8℃ 沸点：188℃/分解 | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.33；相对密度(空气=1)4.35 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 13(剧毒品)，20(腐蚀品) | 主要用途 | 用于制造染料及作为胺类和醇类的甲基化剂 |

### 危险特性：遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。若遇高热可民生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。与氢氧化铵反应强烈。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化硫。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150米，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器中，回收或运至废物处理场所处置。
 废弃物处置方法：用焚烧法。 废料经笱释中和后焚烧，焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴氧气呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 身体防护：穿胶布防毒衣。
 手防护：戴橡胶手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。工作服不准带至非工作场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

三、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。                                               灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、泡沫、砂土。

### 34、锌粉

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 43014 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7740-66-6 |
| 中文名称 | 锌粉 |
| 英文名称 | zinc powder，zinc dust |
| 别 名 | 亚铅粉；锌 |
| 分子式 | Zn | 外观与性状 | 浅灰色的细小粉末 |
| 分子量 | 65.38 | 蒸汽压 | 0.13kPa(487℃) |
| 熔 点 | 419.6℃ 沸点：907℃ | 溶解性 | 溶于酸、碱 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)7.13 | 稳定性 | 不稳定 |
| 危险标记 | 10(遇湿易燃物品)，36(自燃物品) | 主要用途 | 用作催化剂、还原剂和用于有机合成，也用于制备有色金属合金 |

### 危险特性：具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫黄反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。
 燃烧(分解)产物：氧化锌。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。在专家指导下清除。

二、防护措施

呼吸系统防护：作业时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  身体防护：穿防静电工作服。
  手防护：戴一般作业防护手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。                                                            灭火方法：灭火剂：干粉、干砂。禁止用水、泡沫灭火。

### 35、氮气

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 22005 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7727-37-9 |
| 中文名称 | 氮 |
| 英文名称 | netrogen |
| 别 名 | 氮气 |
| 分子式 | N2 | 外观与性状 | 无色无臭气体 |
| 分子量 | 28.01 | 蒸汽压 | 1026.42kPa(-173℃) |
| 熔 点 | -209.8℃ 沸点：-195.6℃ | 溶解性 | 微溶于水、乙醇 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.81(-196℃)；相对密度(空气=1)0.97 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 5(不燃气体) | 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂、冷冻剂 |

### 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
 燃烧(分解)产物：氮气。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

二、防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
 眼睛防护：一般不需特殊防护。
 身体防护：穿一般作业工作服。
 手防护：戴一般作业防护手套。
 其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

三、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。                                                    灭火方法：本品不燃。用雾状水保持火场中容器冷却。

### 36、氯化钡

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 61021 |
| --- | --- |
| CAS号 | 10361-37-2 |
| 中文名称 | 氯化钡 |
| 英文名称 | barium chloride |
| 别 名 |  |
| 分子式 | BaCl2 | 外观与性状 | 白色粉末，无臭 |
| 分子量 | 208.25 | 沸 点 | 1560℃ |
| 熔 点 | 965℃ | 溶解性 | 溶于水，不溶于丙酮、乙醇，微溶于乙酸、硫酸 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)3.86 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 13(有毒品) | 主要用途 | 制造钡盐的原料。也用作杀虫剂、人造丝的消光剂及制造色淀等钡颜料 |

### 危险特性：与三氟化硼接触剧烈反应。
  燃烧(分解)产物：氯化氢、氧化钡。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。
 手防护：戴橡胶手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，用2%-5%硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。                                灭火方法：本品不燃。灭火剂：水、泡沫、砂土。

### 37、氯化锌

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 83504 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7646-85-7 |
| 中文名称 | 氯化锌 |
| 英文名称 | Zinc chloride |
| 别 名 | 锌氯粉 |
| 分子式 | ZnCl2 | 外观与性状 | 白色粉末，无臭，易潮解 |
| 分子量 | 136.29 | 蒸汽压 | 0.13kPa(428℃) |
| 熔 点 | 365℃ 沸点：732℃ | 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于液氨 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)2.91 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(腐蚀品) | 主要用途 | 用作脱水剂、缩合剂、媒染剂、石油净化剂，还用于电池、电镀、医药等行业 |

### 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。遇水迅速分解，放出白色烟雾。
 燃烧(分解)产物：氯化氢。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，收集运至废物处理场所处置。使其溶于a.水、b.酸、或c.氧化成水溶液状态，再加硫化物发生沉淀反应，然后废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。废弃物处置方法：废料倒入水中加纯碱搅拌中和后，再用水冲稀排入下水道，或者从废催化剂中回收氯化锌，用作聚丙烯纤维纺丝溶液的添加剂。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩带防毒面具。必要时佩带自给式呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
  手防护：戴橡皮手套。
  其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
食入：患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。                                           灭火方法：雾状水、火场周围可用的灭火介质。

### 38、硝酸银

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 51063 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7761-88-8 |
| 中文名称 | 硝酸银 |
| 英文名称 | silver nitrate |
| 别 名 |  |
| 分子式 | AgNO3 | 外观与性状 | 无色透明的斜方结晶或白色结晶，有苦味 |
| 分子量 | 169.87 | 沸 点 | 444℃(分解) |
| 熔 点 | 212℃ | 溶解性 | 易溶于水、碱，微溶于乙醚 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)4.35 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 11(氧化剂) | 主要用途 | 用于照相乳剂、镀银、制镜、印刷、医药、染毛发等，也用于电子工业 |

### 危险特性：无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。
 燃烧(分解)产物：氮氧化物。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。
 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
 身体防护：穿胶布防毒衣。
 手防护：戴氯丁橡胶手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工 呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。                                              灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。

### 39、乙酸酐

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 81602 |
| --- | --- |
| CAS号 | 108-24-7 |
| 中文名称 | 乙酸酐 |
| 英文名称 | Acetic anhydride |
| 别 名 | 醋酸酐；醋酐；乙酐 |
| 分子式 | C4H6O3；(CH3CO)20 | 外观与性状 | 无色透明液体，有刺激气味，其蒸气为催泪毒气 |
| 分子量 | 102.09 | 蒸汽压 | 1.33kPa/36℃ 闪点：49℃ |
| 熔 点 | -73.1℃ 沸点：138.6℃ | 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.08；相对密度(空气=1)3.52 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用作乙酰化剂，以及用于药物、染料、醋酸纤维制造 |

### 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，最好不用水处理，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
 手防护：戴橡皮手套。
 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
 食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。                                                灭火方法：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

### 40、磷酸

### 物质的理化常数:

| 国标编号 | 81501 |
| --- | --- |
| CAS号 | 7664-38-2 |
| 中文名称 | 正磷酸 |
| 英文名称 | Phosphoric acid；Orthophosphoric acid |
| 别 名 | 磷酸 |
| 分子式 | H3PO4 | 外观与性状 | 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味 |
| 分子量 | 98.00 | 蒸汽压 | 0.67kPa/25℃(纯) |
| 熔 点 | 42.4℃/纯品 沸点：260℃ | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.87(纯品)；相对密度(空气=1)3.38 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用于制药、颜料、电镀、防锈 |

### 危险特性：有腐蚀性。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。
 燃烧(分解)产物：氧化磷。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
 废弃物处置方法：建议把废料缓慢地加到碱液-石灰水中，搅拌后，用大量水冲入下水道。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
  手防护：戴橡皮手套。
  其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。若有灼伤，按酸灼伤处理。
 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。                                                  灭火方法：泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。

### 41、二甲苯

### 1）物质的理化常数:

| 国标编号 | 33535 |
| --- | --- |
| CAS号 | 95-47-6 |
| 中文名称 | 1，2-二甲苯 |
| 英文名称 | 1，2-xylene；o-xylene |
| 别 名 | 邻二甲苯 |
| 分子式 | C8H10；C6H4(CH3)2 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
| 分子量 | 106.17 | 蒸汽压 | 1.33kPa/32℃ 闪点：30℃ |
| 熔 点 | -25.5℃ 沸点：144.4℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.88；相对密度(空气=1)3.66 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 主要用作溶剂和用于合成涂料 |

### 2）物质的理化常数:

| 国标编号 | 33535 |
| --- | --- |
| CAS号 | 108-38-3 |
| 中文名称 | 1，3-二甲苯 |
| 英文名称 | 1，3-xylene；p-xylene |
| 别 名 | 间二甲苯 |
| 分子式 | C8H10；C6H4(CH3)2 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
| 分子量 | 106.17 | 蒸汽压 | 1.33kPa/28.3℃ 闪点：25℃ |
| 熔 点 | -47.9℃ 沸点：139℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.86；相对密度(空气=1)3.66 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用作溶剂，医药、染料中间体、香料等 |

### 3）物质的理化常数:

| 国标编号 | 33535 |
| --- | --- |
| CAS号 | 106-42-3 |
| 中文名称 | 1，4-二甲苯 |
| 英文名称 | 1，4-xylene；p-xylene |
| 别 名 | 对二甲苯 |
| 分子式 | C8H10；C6H4(CH3)2 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
| 分子量 | 106.17 | 蒸汽压 | 1.16kPa/25℃ 闪点：25℃ |
| 熔 点 | 13.3℃ 沸点：138.4℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.86；相对密度(空气=1)3.66 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 作为合成聚酯纤维、树脂、涂料、染料和农药等的原料 |

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。
 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

### 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。迅速将被二甲苯污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面二甲苯的扩散。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
 身体防护：穿防毒物渗透工作服。
 手防护：戴橡胶手套。
 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量水，催吐。就医。                                                              灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。